## Slide 1
GIRA / ASIC AREA LAB
Del VHDL
al área ASIC
Qué medimos y qué podemos demostrar
Código, arquitectura, bibliotecas, comandos y evidencia verificable
11 DPU integradas
3 bibliotecas typical
30 casos documentados
REVISIÓN TÉCNICA · 19 OCTUBRE 2026
Notes: Esta presentación describe el programa tal como existe al 19 de octubre de 2026. Su objetivo es someter el método y las evidencias a revisión, no defender una certeza absoluta. Se volvió a auditar el archivo conservado de 30 combinaciones, sin ejecutar nuevas síntesis. Los diagramas representan módulos y comandos reales. El argumento defendible es que se obtiene una estimación prelayout de área de celdas de una implementación registrada concreta. La corrección física final, la equivalencia exhaustiva y la precisión matemática de todas las familias siguen fuera de lo demostrado. EVIDENCIA LOCAL Ver auditoría y código referenciado en la presentación. FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 2
01 · DICTAMEN DE LA REVISIÓN
La base metodológica es defendible; la validación sigue siendo parcial
Coherencia comprobada
30 reportes: conteos, áreas, hashes, vectores y logs compatibles.
Pendientes reales
LNS16: tres mapeos sin cerrar. No existe certificación física ni prueba formal.
Decisión propuesta
Aceptar el método para área de celdas y cerrar las brechas antes de ampliar las afirmaciones.
No se concluye que todo el sistema esté validado exhaustivamente.
Evidencia local | auditoria_evidencias.json · pruebas ligeras 19/10/2026
02 / 53
Notes: La auditoría realizada hoy recalcula sumas y hashes de los archivos conservados. No es una nueva ejecución de GHDL o Yosys. Los 30 casos corresponden a diez diseños por tres tecnologías. LNS16 figura en el catálogo, pero no tiene tres reportes completos. Las pruebas ligeras de software pasaron hoy:20 backend y 42 frontend. Es razonable aceptar la metodología como estudio exploratorio de área de celdas, condicionando la publicación de conclusiones fuertes a completar la cadena de artefactos y delimitar la exactitud funcional. EVIDENCIA LOCAL auditoria_evidencias.json · pruebas ligeras 19/10/2026 FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 3
02 · ALCANCE
La magnitud de interés es la suma de áreas de las celdas mapeadas
A celdas = Σ [ número de instancias × área de su tipo ]
SE INCLUYE
FUERA DEL ALCANCE
Lógica combinacional
Flip-flops del wrapper
ROM reducida a lógica
Área de cables y routing
Core, pads, die y clock tree
Potencia, frecuencia y STA
El área física de las conexiones se excluye; las conexiones lógicas se conservan.
F04 · F06 | infrastructure/liberty.py · summarize_netlist()
03 / 53
Notes: Área de celdas significa sumar las áreas nominales de los tipos de celdas que aparecen en la netlist. Se incluyen los FF del wrapper registrado. Las conexiones lógicas son indispensables para definir el circuito, aunque se excluya el área física de los cables. No se realiza placement ni routing; por tanto no existe evidencia sobre utilización, congestión, die o cierre temporal. El resultado se refiere a esta netlist bajo esta biblioteca y esta política de mapeo, no al menor circuito posible ni al tamaño final de un chip. EVIDENCIA LOCAL infrastructure/liberty.py · summarize_netlist() FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F04 — Yosys: estadística de área https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html F06 — Berkeley ABC: optimización y mapeo https://people.eecs.berkeley.edu/~alanmi/abc/abc.htm

## Slide 4
03 · CÓDIGO DE ORIGEN
El objeto medido son once DPU registradas ya existentes
Perfil
A/B
C/R
Registros declarados
Particularidad
int8_16
8
16
96
Referencia entera
int16_32
16
32
192
Referencia entera
fxp8_16
8
16
96
MAC del RTL
fxp16_32
16
32
192
MAC del RTL
fp8
8
8
80
FMA del RTL
fp16
16
16
160
FMA del RTL
fp32
32
32
320
FMA del RTL
posit8
8
8
80
es=0
posit16
16
16
160
es=1; nombre histórico _0
posit32
32
32
320
es=2
lns16
16
16
160
ROM de corrección
Los bits declarados no se convierten automáticamente en un número fijo de FF mapeados.
Evidencia local | infrastructure/designs.py · assets/manifest.json
04 / 53
Notes: Los perfiles se obtuvieron del subproyecto DPU_Performance_Area_Comparison. No son nuevas arquitecturas inventadas para la presentación. Cada top tiene su wrapper original y anchos concretos. DPU designa aquí cuatro productos y acumulación, con las particularidades de cada implementación. La aplicación actual no integra octets ni TCU completas. La descripción de la jerarquía más amplia del repositorio no debe confundirse con el alcance realmente ejecutable. EVIDENCIA LOCAL infrastructure/designs.py · assets/manifest.json FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 5
04 · CIRCUITO MEDIDO
El wrapper establece la frontera de área y la latencia observable
80 bits de entrada
A0…A3, B0…B3 y C0
DPU combinacional
4 productos + acumulación
16 bits de salida
R_out registrado
INT8/16: 8 × 8 + 2 × 16 = 96 bits declarados
Se mide la DPU con su wrapper; no solo la expresión aritmética.
Evidencia local | assets/rtl/int8_16/INT8_16_DPU_perf_top.vhd · validation.py
05 / 53
Notes: En INT8/16 hay ocho operandos de 8 bits y un acumulador de 16 bits registrados:80 bits de entrada. Se añade un registro de salida de 16 bits, para96 bits declarados. La lógica de la DPU se conserva. Los valores de 96 FF en INT8 y192 FF en INT16 son controles estrictos del perfil; otras familias permiten optimizaciones de bits no observables, siempre que quede estado y pase la comparación funcional. Dos flancos permiten capturar entradas y después la salida correspondiente, sin que ello imponga una frecuencia realizable. EVIDENCIA LOCAL assets/rtl/int8_16/INT8_16_DPU_perf_top.vhd · validation.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 6
05 · SELECCIÓN DEL EXPERIMENTO
Diseño y tecnología se eligen antes de crear el trabajo
Diseño / formato
Ejemplo: int8_16
Tecnología / Liberty
Ejemplo: nangate45
POST /experiments
UUID + estado queued
POST /api/v1/experiments
{"design_id":"int8_16","technology_id":"nangate45"}
Un experimento combina un top y un Liberty; no ejecuta todo el barrido automáticamente.
F13 · F14 | ExperimentForm.tsx · api/schemas.py · ExperimentService.submit()
06 / 53
Notes: El usuario selecciona un design_id que ya determina formato, top, anchos, archivos y biblioteca VHDL. No se cambia un parámetro de formato dentro del mismo hardware después de sintetizar. El technology_id selecciona un Liberty específico. La API acepta únicamente IDs enumerados y rechaza campos arbitrarios; por tanto el navegador no envía un comando de shell ni una ruta para ejecutar. La solicitud crea un UUID y devuelve202. Los resultados llegan por consulta posterior. EVIDENCIA LOCAL ExperimentForm.tsx · api/schemas.py · ExperimentService.submit() FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F13 — FastAPI: API y validación de solicitudes https://fastapi.tiangolo.com/ F14 — React: interfaz basada en componentes https://react.dev/learn

## Slide 7
06 · TECNOLOGÍA Y CONDICIONES
Las tres bibliotecas activas corresponden a condiciones typical
ID / nodo
Voltaje
Temperatura
Archivo Liberty activo
ihp130 · 130 nm
1,20 V
25 °C
sg13g2_stdcell_typ_1p20V_25C.lib
nangate45 · 45 nm
1,10 V
25 °C
NangateOpenCellLibrary_typical.lib
nangate15 · 15 nm
0,80 V
25 °C
NanGate_15nm_OCL_typical_conditional_nldm.lib
Sí: todos los experimentos documentados usan los typical seleccionados.
F08 · F09 · F10 | infrastructure/catalog.py · scripts/prepare_assets.py
07 / 53
Notes: Se contrastaron el catálogo, el manifiesto de assets y los campos nominales de cada archivo. Los tres snapshots son copias idénticas a los originales por SHA-256. En IHP se usa1.20V; la otra biblioteca typical de 1.50V no es la seleccionada. Nangate45 usa el paquete base, Front_End/Liberty/NLDM, no Low_Power ni un binario .db. Las condiciones nominales son distintas entre nodos: same typical no significa mismo proceso ni misma tensión física. EVIDENCIA LOCAL infrastructure/catalog.py · scripts/prepare_assets.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F08 — IHP SG13G2: proceso real de 130 nm y estado del PDK abierto https://github.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK https://ihp-open-pdk-docs.readthedocs.io/en/main/process_specs/process_specs.html F09 — Nangate45 / FreePDK45: tecnología genérica predictiva https://eda.ncsu.edu/freepdk/freepdk45/ F10 — Nangate15 / FreePDK15: kit predictivo FinFET de investigación https://eda.ncsu.edu/freepdk15/ https://arxiv.org/abs/2009.04600 https://doi.org/10.1145/2717764.2717783 https://www.researchgate.net/publication/274254091_Open_Cell_Library_in_15nm_FreePDK_Technology

## Slide 8
07 · QUÉ REPRESENTA CADA BIBLIOTECA
Un proceso real y un kit predictivo sostienen conclusiones distintas
IHP SG13G2 · 130 nm
Deriva de un proceso fabricado. El PDK abierto figura como preview.
Nangate / FreePDK45
Biblioteca de referencia sobre un proceso genérico predictivo de investigación.
Nangate / FreePDK15
Referencia predictiva FinFET; no equivale a cualquier nodo comercial de 15 nm.
La conclusión válida nombra la biblioteca exacta, su corner y su procedencia.
F08 · F09 · F10
08 / 53
Notes: La fuente de una biblioteca importa tanto como su nodo. IHP130 está vinculado al proceso SG13G2, pero el PDK abierto se publica como preview y el programa no hace un tape-out. FreePDK45 y FreePDK15 son plataformas genéricas predictivas de investigación, apropiadas para estudiar implementaciones bajo esas reglas y celdas. No son una promesa de área de un proceso comercial arbitrario llamado45 o15nm. El nombre de nodo tampoco permite extrapolar por el cuadrado de la longitud. EVIDENCIA LOCAL Ver auditoría y código referenciado en la presentación. FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F08 — IHP SG13G2: proceso real de 130 nm y estado del PDK abierto https://github.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK https://ihp-open-pdk-docs.readthedocs.io/en/main/process_specs/process_specs.html F09 — Nangate45 / FreePDK45: tecnología genérica predictiva https://eda.ncsu.edu/freepdk/freepdk45/ F10 — Nangate15 / FreePDK15: kit predictivo FinFET de investigación https://eda.ncsu.edu/freepdk15/ https://arxiv.org/abs/2009.04600 https://doi.org/10.1145/2717764.2717783 https://www.researchgate.net/publication/274254091_Open_Cell_Library_in_15nm_FreePDK_Technology

## Slide 9
08 · MATRIZ EXPERIMENTAL
El inventario suministrado es mayor que el catálogo habilitado
33 actuales
11 diseños × 3 Liberty activos; todos typical.
121 propuestas
11 diseños × 11 Liberty NLDM base adicionales, sin integrar.
53 archivos inventariados
NLDM, CCS, ECSM y funcionales; se excluyen ._* de Apple.
Tener un archivo en syn_libraries no lo habilita automáticamente en la API.
Evidencia local | docs/experimentos/Plan_experimentos_DPU_ASIC_2026-10-19.xlsx
09 / 53
Notes: El Excel elaborado previamente separa33 combinaciones habilitadas de 121propuestas. Existen14Liberty NLDM base: seisIHP, cincoNangate45 y tresNangate15. Solo tres son los snapshots activos. Los otros once requieren crear perfiles y revisar simulación y mapeo. Hay53 archivos .lib de inventario, excluyendo metadatos Apple. CCS/ECSM y Low_Power se listan, pero no se cuentan automáticamente como estudios físicos independientes ni se mezclan con el paquete base. EVIDENCIA LOCAL docs/experimentos/Plan_experimentos_DPU_ASIC_2026-10-19.xlsx FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 10
09 · ARQUITECTURA LIMPIA
La aplicación separa decisiones de dominio de herramientas externas
React + Vite
Selección y visualización
FastAPI
HTTP y contratos
ExperimentService
Caso de uso + cola
Dominio / puertos
ExperimentRepository + SynthesisGateway
SQLite: estado y reportes
GHDL / Yosys / Icarus: cálculo
El frontend representa datos; el cálculo está en los adaptadores EDA y Liberty.
Evidencia local | domain/ports.py · application/services.py · main.py
10 / 53
Notes: ExperimentService depende de dos protocolos del dominio: ExperimentRepository y SynthesisGateway. Los adaptadores concretos SQLiteExperimentRepository y Ghdl YosysSynthesis implementan esas fronteras. create_app es la raíz de composición. FastAPI expone el caso de uso; React consume contratos JSON; el dominio no importa FastAPI ni SQLite. El adaptador de síntesis orquesta herramientas y recoge reportes. Esta separación mejora la trazabilidad y permite probar fallos con un gateway simulado, pero por sí sola no demuestra la validez científica del área. EVIDENCIA LOCAL domain/ports.py · application/services.py · main.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 11
10 · EJECUCIÓN Y PERSISTENCIA
Un solo contenedor reúne API, frontend compilado y herramientas EDA
Node + Vite
Construye frontend/dist
OSS CAD Suite
Release y SHA fijados
Python + FastAPI
Sirve UI, API y worker
Volumen /app/data = experiments.sqlite3 + runs/<UUID>/
Un contenedor; SQLite embebido; un worker EDA. No se necesita PostgreSQL para este alcance.
F12 · F15 · F16 · F17 | Dockerfile · compose.yaml · main.py
11 / 53
Notes: La construcción tiene tres etapas: Node compila React/Vite; una etapa descarga la suite EDA fijada y verifica su SHA; el runtime PythonTrixie recibe ambos resultados. FastAPI sirve el frontend de producción. SQLite está embebido y no hay un servidor PostgreSQL adicional. El volumen /app/data conserva la base y las carpetas runs. Vite no es un servicio extra de producción. El acceso a Docker quedó bloqueado en esta sesión; no se usa la existencia del Dockerfile como evidencia de un build reciente exitoso. EVIDENCIA LOCAL Dockerfile · compose.yaml · main.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F12 — OSS CAD Suite: distribución de herramientas EDA https://github.com/YosysHQ/oss-cad-suite-build F15 — Vite: desarrollo y empaquetado del frontend https://vite.dev/guide/ F16 — SQLite: persistencia embebida https://sqlite.org/serverless.html F17 — Docker y Compose: empaquetado y ejecución reproducible https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/

## Slide 12
11 · CICLO DE VIDA
El trabajo avanza por estados y publica el área al terminar los controles
queued
UUID persistido
running
Validación + síntesis
succeeded / failed
Reporte o diagnóstico
preparing → analyzing → validating_rtl → converting
→ mapping → checking → validating_mapped → reporting
Un exit code correcto de una herramienta no basta para publicar un reporte válido.
Evidencia local | ExperimentService.work() / _execute() · sqlite_repository.py · api/routes.py
12 / 53
Notes: La cola admite cuatro pendientes y un worker ejecuta trabajos mediante asyncio.to_thread, de modo que las herramientas no bloquean el loop HTTP. Los estados de progreso van de preparing a reporting. Un error genera failed y conserva el diagnóstico. Al reiniciar, los registros queued o running se marcan interrupted y no se reanudan automáticamente. La API de CSV exige succeeded. Las pruebas de aceptación de API usan un gateway falso para probar el flujo de estados; no se cuentan como síntesis reales. EVIDENCIA LOCAL ExperimentService.work() / _execute() · sqlite_repository.py · api/routes.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 13
11B · PIPELINE COMPLETO
Una ejecución conecta entradas, referencia RTL, mapeo y reporte
01 · Seleccionar
DPU + Liberty
10 · Reportar
JSON / CSV / ZIP
02 · Capturar
Fuentes + hashes
09 · Aceptar
O fallar con log
03 · GHDL RTL
256 esperados
08 · Simular
Netlist vs RTL
04 · Convertir
VHDL → Verilog
07 · Contar
Área + FF + stat
05 · Yosys
Síntesis + mapeo
06 · Netlist
Celdas concretas
Referencia RTL
El reporte se publica tras comprobar estructura, cuenta y comportamiento en los estímulos seleccionados.
F01 · F02 · F04 · F07 | GhdlYosysSynthesis.run() · validation.py · liberty.py
13 / 53
Notes: Este diagrama resume una ejecución real. Se elige perfil y Liberty, se copian y registran entradas, y GHDL simula el RTL para producir la referencia. Luego se convierte a Verilog, se sintetiza y mapea en Yosys, y se obtiene la netlist. Se comprueban conteos y áreas con Liberty y stat antes de simular la netlist contra la referencia RTL. Solo después se publica el reporte. La flecha de referencia es un flujo de datos adicional, no otra fase de síntesis. Cualquier fallo detiene la publicación de área válida. Las fuentes y dependencias son locales a un UUID; no se sustituye ningún resultado faltante por una estimación inventada. EVIDENCIA LOCAL GhdlYosysSynthesis.run() · validation.py · liberty.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F01 — GHDL: análisis, elaboración y síntesis https://ghdl.github.io/ghdl/using/Synthesis.html F02 — Yosys: síntesis genérica y mapeo tecnológico https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.54/cmd/synth.html https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/stable/cmd/index_passes_techmap.html F04 — Yosys: estadística de área https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html F07 — Icarus Verilog y vvp: simulación de la netlist https://steveicarus.github.io/iverilog/usage/getting_started.html

## Slide 14
12 · DATOS QUE GOBIERNAN EL PIPELINE
El perfil del diseño evita seleccionar archivos o anchos a mano
id="int8_16"
top="INT8_16_DPU_perf_top"
library="int8_16_lib"
operand_bits=8; result_bits=16
declared_register_bits=96
reference="signed_dot_modulo"
expected_flip_flops=96
compilation="files"
CÓMO INTERPRETARLO
Un único perfil determina:
• El RTL y el wrapper.
• El orden de análisis.
• Los anchos del testbench.
• El control de registros.
• La referencia funcional.
El programa mide variantes revisadas del repositorio; no cualquier VHDL arbitrario.
Evidencia local | infrastructure/designs.py · domain/models.py
14 / 53
Notes: El perfil contiene todos los parámetros variables que el adaptador necesita. El mismo registro también gobierna la preparación de assets, reduciendo el riesgo de divergencia. Estos son campos reales del perfil INT8, resumidos para la diapositiva. source_files se mantiene ordenado y relativo a assets. Un design_id también define su referencia funcional. No hay un selector libre de nombres de entidad, ni se infiere el formato por analizar un archivo con un patrón genérico. EVIDENCIA LOCAL infrastructure/designs.py · domain/models.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 15
13 · PROCEDENCIA Y HASHES
Cada ejecución conserva la identidad de sus entradas
Originales
RTL + Liberty suministrados
assets/
Snapshots y SHA-256
runs/<UUID>/
Entradas y manifiesto del caso
Auditoría actual: 44 archivos originales ↔ snapshots, hashes coincidentes
La trazabilidad explica qué se midió; no prueba por sí sola que el RTL sea correcto.
Evidencia local | prepare_assets.py · synthesis.py · manifest.json
15 / 53
Notes: prepare_assets copia bytes del subrepositorio y Liberty originales sin reescribirlos. El manifiesto de assets incluye commit y hashes; el propio manifiesto advierte que el commit no sustituye al hash si hay cambios locales. Cada run vuelve a copiar los archivos a sources y el Liberty a cells.lib. El manifiesto del experimento añade versiones y hashes de estímulos y resultados. Un SHA identifica bytes y detecta diferencias con una referencia retenida; no constituye firma de una tercera parte ni prueba de que nadie haya modificado toda la cadena. EVIDENCIA LOCAL prepare_assets.py · synthesis.py · manifest.json FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 16
14 · PREPARACIÓN VHDL
GHDL analiza las dependencias y el wrapper en bibliotecas separadas
ghdl -a --std=08 -fsynopsys -fexplicit \
--work=int8_16_lib <fuentes ordenadas>
ghdl -a --std=08 -fsynopsys -fexplicit \
sources/rtl/int8_16/INT8_16_DPU_perf_top.vhd
CÓMO INTERPRETARLO
Primero: operadores y DPU.
Después: wrapper en work.
Cada caso usa su carpeta y sus bibliotecas compiladas.
Las rutas completas quedan en run.log.
Los comandos se muestran para INT8; las fuentes se sustituyen por las del perfil elegido.
F01 | infrastructure/vhdl.py · synthesis.py
16 / 53
Notes: GHDL es una herramienta de análisis, elaboración y simulación VHDL que también ofrece síntesis. En este programa es un ejecutable, no una librería Python ni un servidor aparte. El adaptador ejecuta el análisis de fuentes en la biblioteca del perfil y el wrapper en work, de acuerdo con sus declaraciones library/use. Las opciones std=08, fsynopsys y fexplicit son las realmente usadas para este RTL. Una mala dependencia falla antes de medir área. La conversión de síntesis es otra llamada posterior. EVIDENCIA LOCAL infrastructure/vhdl.py · synthesis.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F01 — GHDL: análisis, elaboración y síntesis https://ghdl.github.io/ghdl/using/Synthesis.html

## Slide 17
15 · CASO ESPECIAL DE COMPILACIÓN
Posit16 y Posit32 requieren resolver helpers duplicados sin alterar su RTL
Suma + multiplicación
Contienen helpers repetidos
ghdl --chop
Unidades con nombre y hash
Comparar y analizar
Solo reutilizar bytes idénticos
Mismo nombre + contenido distinto → PipelineFailure
Posit16 usa es=1 según sus operadores, aunque sus archivos se llamen posit16_0_*.
Evidencia local | infrastructure/vhdl.py · compilation/*.vhdl · manifiestos Posit16/32
17 / 53
Notes: El backend LLVM de GHDL genera objetos por archivo. Los archivos FloPoCo de suma y multiplicación repiten helpers, lo que producía símbolos duplicados al enlazar la simulación nativa. La infraestructura usa el parser ghdl --chop para separar unidades. Si dos unidades con el mismo nombre son idénticas byte a byte, se conserva una copia; si difieren, se falla. No se usa una opción de linker que oculte conflictos y los snapshots originales se conservan. Las seis ejecuciones Posit16/32 completas documentan esta política y sus unidades derivadas. EVIDENCIA LOCAL infrastructure/vhdl.py · compilation/*.vhdl · manifiestos Posit16/32 FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 18
16 · ESTÍMULOS Y SIGNIFICADO DE LA PRUEBA
El RTL produce la referencia y los enteros tienen un oráculo adicional
Casos reproducibles
256 estímulos por perfil. Semilla 20261005, casos dirigidos y palabras crudas.
INT8 / INT16
Oráculo independiente de producto punto firmado módulo 2^bits(R).
FXP / FP / Posit / LNS
Oráculo del propio RTL. Comparación bit a bit; precisión matemática no evaluada.
La prueba adicional de enteros no se extiende automáticamente a las otras aritméticas.
Evidencia local | validation.py · write_vectors() / check_rtl_results()
18 / 53
Notes: write_vectors genera 256 estímulos con semilla 20261005. Se incluyen extremos, signos, actividad por lane y palabras aleatorias. GHDL debe producir 256 resultados definidos. Para INT8 e INT16 Python comprueba además un producto punto con signo, reducido módulo 2^bits(R). Para FXP, FP, Posit y LNS, el esperado sale del RTL suministrado: la prueba verifica preservación del comportamiento, no demuestra que la aritmética original coincida con una matemática ideal. Los formatos no se reinterpretan usando floats de Python. EVIDENCIA LOCAL validation.py · write_vectors() / check_rtl_results() FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 19
17 · SIMULACIÓN ORIGINAL
Dos flancos por estímulo respetan el wrapper registrado
Asignar A/B/C
Entradas estables
Flanco 1
Registrar entradas
Flanco 2 + muestreo
Registrar y comprobar R
assert not is_x(r) ... severity failure;
VALIDATION_OK 256
rtl-results.txt → vectors.txt (entradas + esperado)
Los tiempos del testbench ordenan eventos; no constituyen STA ni cierre temporal.
F07 | validation.py · VHDL_TESTBENCH / VERILOG_TESTBENCH
19 / 53
Notes: El testbench asigna los operandos, genera un primer flanco para capturar entradas y un segundo para registrar el resultado. Después rechaza salidas indefinidas y las escribe como hexadecimal. Los pequeños waits garantizan el orden de eventos de simulación; no son una restricción de síntesis y no demuestran que la lógica alcance 50 MHz. La simulación mapped utiliza la misma secuencia lógica de flancos, pero no hay SDF ni modelos de retardos de celda. EVIDENCIA LOCAL validation.py · VHDL_TESTBENCH / VERILOG_TESTBENCH FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F07 — Icarus Verilog y vvp: simulación de la netlist https://steveicarus.github.io/iverilog/usage/getting_started.html

## Slide 20
18 · CONVERSIÓN
GHDL genera Verilog para que Yosys pueda sintetizar el diseño
ghdl --synth --std=08 \
-fsynopsys -fexplicit \
--out=verilog INT8_16_DPU_perf_top
# stdout se guarda en design.v
CÓMO INTERPRETARLO
Entrada: VHDL analizado.
Salida: Verilog estructural.
Todavía no hay celdas de la biblioteca objetivo.
La preservación se comprueba después del mapeo.
La conversión es una transformación del diseño; requiere controles posteriores.
F01 | synthesis.py · fase converting
20 / 53
Notes: El programa usa el frontend standalone de GHDL. No invoca un plugin de GHDL dentro de Yosys. --synth elabora el top y --out=verilog escribe design.v. La documentación de GHDL declara experimental su motor de síntesis; por eso la conversión no se acepta solo porque terminó con código 0. La netlist final se compara con el RTL mediante simulación. No se calcula área en esta fase y el tamaño de design.v en disco no se usa como área física. EVIDENCIA LOCAL synthesis.py · fase converting FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F01 — GHDL: análisis, elaboración y síntesis https://ghdl.github.io/ghdl/using/Synthesis.html

## Slide 21
19 · COMANDOS REALES
El script de Yosys hace explícita la política de síntesis y mapeo
read_liberty -lib cells.lib
read_verilog design.v
hierarchy -check -top INT8_16_DPU_perf_top
synth -top INT8_16_DPU_perf_top -flatten -noabc
dfflibmap -liberty cells.lib
abc -liberty cells.lib
delete t:$scopeinfo
clean
check -assert
write_json mapped.json
write_verilog -noattr mapped.v
tee -o stat.json stat -liberty cells.lib -json
CÓMO INTERPRETARLO
Una política común para comparar tecnologías.
Sin frecuencia objetivo.
Sin memoria SRAM mapeada.
Los scripts y versiones del caso forman parte de la evidencia.
check -assert revisa estructura; no prueba equivalencia funcional.
F02 · F03 · F04 · F05 | synthesis.py · synth.ys
21 / 53
Notes: Este fragmento reproduce el script generado para INT8. read_liberty -lib declara tipos de celdas como cajas negras para el mapeo; synth aplana y sintetiza, posponiendo ABC mediante -noabc. Después se mapean los FF y la lógica con la misma biblioteca. Se retira únicamente scopeinfo, un metadato, no hardware desconocido. check -assert añade un control estructural y write_json/write_verilog guardan la implementación. stat usa el mismo Liberty. No hay objetivo de frecuencia, lectura SDC, PnR o comando formal. EVIDENCIA LOCAL synthesis.py · synth.ys FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F02 — Yosys: síntesis genérica y mapeo tecnológico https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.54/cmd/synth.html https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/stable/cmd/index_passes_techmap.html F03 — Yosys: lectura de Liberty y modelos de simulación https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/0.41/cmd/read_liberty.html F04 — Yosys: estadística de área https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html F05 — Yosys: comprobaciones estructurales https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/0.45/cmd/check.html

## Slide 22
20 · MAPEO TECNOLÓGICO
dfflibmap y ABC eligen celdas tecnológicas para funciones diferentes
Lógica genérica
Operadores, puertas y FF
dfflibmap
Estado → FF Liberty
ABC -liberty
Lógica → puertas Liberty
Netlist mapeada = instancias concretas + conexiones lógicas
Se mide el resultado de esa política de mapeo; no un mínimo matemático universal.
F02 · F06 | synth.ys · logs de ABC en run.log.gz
22 / 53
Notes: Yosys transforma el diseño en operadores y lógica genérica. dfflibmap resuelve los elementos secuenciales soportados por la biblioteca, con las inversiones o lógica que resulten necesarias. ABC realiza optimización y mapeo combinacional dentro de Yosys; no es un servicio separado del sistema. La biblioteca fija qué puertas y tamaños de drive están disponibles. El resultado depende de heurísticas y del catálogo; la ausencia de un objetivo temporal explícito no demuestra un óptimo global de área. EVIDENCIA LOCAL synth.ys · logs de ABC en run.log.gz FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F02 — Yosys: síntesis genérica y mapeo tecnológico https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.54/cmd/synth.html https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/stable/cmd/index_passes_techmap.html F06 — Berkeley ABC: optimización y mapeo https://people.eecs.berkeley.edu/~alanmi/abc/abc.htm

## Slide 23
21 · CUENTA VERIFICABLE
El cálculo de área puede reconstruirse celda por celda
Tipo de celda
Cantidad
Área unitaria · µm²
Subtotal · µm²
NOR2_X1
798
0,798
636,804
NOR4_X1
430
1,330
571,900
NAND4_X1
415
1,330
551,950
DFF_X1
96
4,522
434,112
Otros tipos combinacionales
4724
Variable
5.384,106
TOTAL
6463
—
7.578,872
Contar instancias × área de celda es distinto de estimar área con LUT, tamaño de archivo o nodo.
F04 · F11 | int8_16/nangate45/report.json · stat.json · cells.lib
23 / 53
Notes: El ejemplo usa el reporte real INT8/16 con Nangate45. Cada fila representa un tipo de celda con su multiplicidad y su área de biblioteca. Los restantes tipos combinacionales se agrupan solo para legibilidad de la diapositiva; el reporte CSV conserva cada tipo. Los 96 DFF_X1 aportan 434.112 unidades de área. Al sumar todas las instancias se obtiene 7578.872, igual a stat -liberty. La unidad física se respalda con el databook original, que etiqueta um2; el estándar Liberty no impone una unidad universal para todos los paquetes. EVIDENCIA LOCAL int8_16/nangate45/report.json · stat.json · cells.lib FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F04 — Yosys: estadística de área https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html F11 — Unidades geométricas: documentación primaria y evidencia suministrada https://ihp-open-pdk-docs.readthedocs.io/en/latest/layout_rules/01_general.html https://raw.githubusercontent.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK/main/ihp-sg13g2/libs.ref/sg13g2_stdcell/lef/sg13g2_stdcell.lef

## Slide 24
22 · CONTABILIDAD Y RECHAZOS
La clasificación distingue lógica, FF, latches y macros por semántica
counts = Counter(
cell["type"] for cell in module["cells"].values()
)
unknown = set(counts) - set(cells)
if unknown: raise PipelineFailure(...)
subtotal = definition.area * count
categories[definition.category] += subtotal
# Decimal durante la suma; float al serializar JSON
CÓMO INTERPRETARLO
Se rechazan:
• Tipos sin mapear.
• Áreas inválidas o ausentes.
• Diseño vacío.
• Memorias pendientes.
• Estado fuera del perfil.
Una celda desconocida detiene el reporte; no se elimina para forzar un número.
Evidencia local | infrastructure/liberty.py · read_cells() / summarize_netlist()
24 / 53
Notes: El lector local elimina comentarios preservando cadenas y recorre los bloques cell. Exige area finita no negativa y nombres únicos. La categoría se obtiene por grupos ff/ff_bank, latch/latch_bank y memory; no por reconocer letras en el nombre de una celda. El resumen cuenta tipos del módulo top aplanado, rechaza memorias sin mapear y tipos que no aparecen en Liberty. Los tres catálogos concretos han sido revisados; este parser acotado no se presenta como un parser universal de todo Liberty posible. EVIDENCIA LOCAL infrastructure/liberty.py · read_cells() / summarize_netlist() FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 25
23 · SIMULACIÓN POSTERIOR AL MAPEO
La netlist se contrasta con el RTL usando modelos del mismo Liberty
yosys -s simulation_cells.ys
iverilog -g2012 -s area_validation_tb \
-o mapped_sim validation_tb.v mapped.v cells_sim.v
vvp mapped_sim
if (r !== expected) $fatal(1, "Mapped mismatch...");
CÓMO INTERPRETARLO
Referencia: rtl-results.txt.
Comparación: bit a bit.
Se rechazan X/Z y diferencias.
No se cargan retardos SDF.
256 coincidencias respaldan los casos ejercitados; no equivalencia exhaustiva ni precisión ideal.
F03 · F07 | validation.py · validate_mapped() · simulation_cells.ys
25 / 53
Notes: Yosys importa funciones del Liberty sin-lib y genera cells_sim.v. Las opcionesignore_miss permiten omitir definiciones no soportadas del catálogo; si una celda utilizada falta o no elabora correctamente, Icarus o la comparación debe fallar. El mismo conjunto de vectores se usa contra mapped.v y se exige igualdad de cuatro estados mediante!==. Se comprueba además el marcador de 256 casos. Esta simulación es funcional sin SDF; los retrasos del testbench no caracterizan caminos de silicio. EVIDENCIA LOCAL validation.py · validate_mapped() · simulation_cells.ys FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F03 — Yosys: lectura de Liberty y modelos de simulación https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/0.41/cmd/read_liberty.html F07 — Icarus Verilog y vvp: simulación de la netlist https://steveicarus.github.io/iverilog/usage/getting_started.html

## Slide 26
24 · SUSTENTACIÓN DEL MÉTODO
La confianza surge de controles complementarios, con límites distintos
Control
Qué permite sostener
Qué no prueba
SHA-256
Mismos bytes de entrada
Corrección original o certificación externa
Suma ↔ stat
Coherencia contable
Otra caracterización física independiente
RTL ↔ netlist
Preservación en 256 estímulos
Todos los estados o entradas posibles
Oráculo INT
Producto punto modular en esos casos
Exactitud matemática de FP/Posit/LNS
Pruebas de software
Contratos, errores y filtros
Área física real de un chip
El argumento sólido declara exactamente qué riesgo cubre cada evidencia.
F04 · F05 · F18 | auditar_evidencias.py · synthesis.py · validation.py
26 / 53
Notes: No existe un único control que convierta todos los datos en verdad física. La identidad de bytes conecta una corrida con sus entradas. La cuenta por tipos conecta su área con el catálogo. La comparación con stat reduce errores del adaptador, pero ambas cuentas comparten la caracterización física de Liberty. La simulación limita regresiones en los casos recorridos. El oráculo entero añade independencia respecto al propio RTL. Formal, STA y PnR aportarían otros niveles, que este sistema no ha ejecutado. EVIDENCIA LOCAL auditar_evidencias.py · synthesis.py · validation.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F04 — Yosys: estadística de área https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html F05 — Yosys: comprobaciones estructurales https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/0.45/cmd/check.html F18 — EQY: equivalencia formal como verificación adicional https://yosyshq.readthedocs.io/projects/eqy/en/latest/

## Slide 27
25 · SALIDAS Y PERSISTENCIA
El reporte conserva datos de cálculo y datos de procedencia
report.json / CSV
Áreas por categoría, instancias y biblioteca. Estado de validación explícito.
manifest.json
Fuentes, Liberty, versiones, política y hashes de estímulos y respuestas.
ZIP + SQLite
El ZIP conserva artefactos; SQLite mantiene trabajos y resultados persistidos.
Una gráfica debe poder volver al UUID, manifiesto, script y reporte por celda.
F16 | synthesis.py · api/routes.py · sqlite_repository.py
27 / 53
Notes: La salida JSON integra áreas, conteos, tecnología, formato y validación junto al manifiesto. El CSV expone las filas por tipo de celda. SQLite conserva el estado y el reporte del experimento; la carpeta del run conserva fuentes, scripts y netlists. El ZIP de la aplicación reúne esos archivos y las fuentes anidadas, incluidas las unidades derivadasPosit. Los datos de validación histórica guardados en docs no se insertan automáticamente como trabajos ficticios en la base. EVIDENCIA LOCAL synthesis.py · api/routes.py · sqlite_repository.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F16 — SQLite: persistencia embebida https://sqlite.org/serverless.html

## Slide 28
26 · LECTURA CORRECTA DE LOS GRÁFICOS
La comparación de la interfaz aplica filtros concretos
Entre tecnologías
La misma DPU; últimas corridas exitosas por biblioteca.
Entre formatos
Una biblioteca; última corrida exitosa de cada diseño.
Control que falta reforzar
Evitar mezclar versiones o políticas distintas solo porque coinciden los IDs.
Una comparación visual correcta requiere también una cohorte de entradas y políticas compatible.
F14 | ComparisonPanel.tsx · contracts.ts · repository.list(limit=100)
28 / 53
Notes: ComparisonPanel ofrece dos modos. En tecnología filtra el design_id elegido y toma la última evaluación exitosa por technology_id. En formatos filtra una tecnología y toma la última exitosa por design_id. Se ordena por fecha, no por orden accidental de la lista. Actualmente no agrupa por hashes de script o biblioteca; para series futuras con versiones diferentes se debe comprobar la cohorte antes de comparar. La vista no simula datos ni precarga resultados. La lista de API devuelve los últimos100experimentos, lo que también limita el historial visible. EVIDENCIA LOCAL ComparisonPanel.tsx · contracts.ts · repository.list(limit=100) FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F14 — React: interfaz basada en componentes https://react.dev/learn

## Slide 29
27 · COBERTURA REAL
La evidencia completa alcanza 30 de las 33 combinaciones planeadas
DPU / formato
ihp130
nangate45
nangate15
int8_16
Documentado
Documentado
Documentado
int16_32
Documentado
Documentado
Documentado
fxp8_16
Documentado
Documentado
Documentado
fxp16_32
Documentado
Documentado
Documentado
fp8
Documentado
Documentado
Documentado
fp16
Documentado
Documentado
Documentado
fp32
Documentado
Documentado
Documentado
posit8
Documentado
Documentado
Documentado
posit16
Documentado
Documentado
Documentado
posit32
Documentado
Documentado
Documentado
lns16
Pendiente
Pendiente
Pendiente
30 casos documentados no significa que LNS16 ni las TCU completas estén validadas.
Evidencia local | docs/validation/dpu-matrix-20261018/ · auditoria_evidencias.json
29 / 53
Notes: La matriz se construye leyendo qué report.json existen en el archivo, no asignando estados por conveniencia. Cada verde dispone de reportes, manifiesto, stat, vectores y dos marcadores de validación en un log. LNS16 no tiene esos tres reportes finales y se muestra como pendiente, sin área0ni valor interpolado. Son7680ejecuciones de vectores documentadas en RTL y otras 7680enmapped; las tecnologías comparten conjuntos de estímulos por diseño y no deben venderse como7680muestras aleatorias independientes. EVIDENCIA LOCAL docs/validation/dpu-matrix-20261018/ · auditoria_evidencias.json FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 30
28 · REPORTE REAL
El ejemplo INT8 muestra valores existentes y su fuente verificable
Chart: 
| ihp130 · 68.143,837 | nangate45 · 7.578,872 | nangate15 · 896,139
Área de celdas | 68143.8366 | 7578.872 | 896.1393
Área nominal de celdas · µm²
Es una comparación de bibliotecas e implementaciones; no de velocidad, potencia o silicio fabricado.
F04 | int8_16/{ihp130,nangate45,nangate15}/report.json
30 / 53
Notes: El gráfico contiene exclusivamente los tres reportes almacenados de INT8/16. Las cifras se cargan del archivo auditado, no se escriben a mano como resultados. Todos incluyen96 FF, el mismo RTL y la política indicada, pero catálogos, tensiones y tecnología son diferentes. La diferencia no permite concluir que la razón de áreas siga la leycuadrática del nodo ni que rindan igual. El valor es el área nominal total de celdas de la implementación mapeada. EVIDENCIA LOCAL int8_16/{ihp130,nangate45,nangate15}/report.json FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F04 — Yosys: estadística de área https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html

## Slide 31
29 · COMPARACIÓN CON BIBLIOTECA FIJA
Dentro de Nangate45, el formato cambia la implementación y el área
Chart: 
| fp16 | fp32 | fp8 | fxp16_32 | fxp8_16 | int16_32 | int8_16 | posit16 | posit32 | posit8
Área de celdas | 10138.59 | 30084.866 | 3606.162 | 31881.962 | 7819.07 | 9550.996 | 7578.872 | 13595.26 | 41123.068 | 4983.51
Área nominal de celdas · µm²
LNS16 no se grafica: no existe un área final validada en el archivo.
Evidencia local | auditoria_evidencias.json · casos nangate45
31 / 53
Notes: Esta gráfica usa los diez reportesNangate45completos. La tecnología queda fija para facilitar la lectura de diferencias entre implementaciones. Sin embargo los anchos, cantidad de registros, aritmética y redondeo no son iguales. No se afirma que la menor área represente mejor precisión o eficiencia de una aplicación. LNS16 se omite del gráfico de valores porque no tiene un reporte final; su ausencia se explicita en lugar de fabricar un resultado. EVIDENCIA LOCAL auditoria_evidencias.json · casos nangate45 FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 32
30 · VERIFICACIÓN DE ESTA REVISIÓN
La auditoría volvió a comprobar el archivo sin ejecutar EDA
44 entradas
Originales y snapshots coinciden con los SHA-256 registrados.
30 cuentas de área
Filas y categorías coinciden con Liberty y stat. Desacuerdo observado: 0.
1.536 resultados INT
Recalculados en Python. Además: 20 tests backend y 42 tests frontend aprobados.
Hoy se verificó el archivo conservado; no se volvieron a sintetizar los circuitos.
Evidencia local | auditar_evidencias.py · auditoria_evidencias.json/.csv · pytest/vitest 19/10
32 / 53
Notes: auditar_evidencias.py recorre únicamente artefactos guardados y los inputs actuales. Verifica hashes de originales y snapshots, identidad de manifiestos, perfiles, conteos de tipos contra stat, unidades derivadas Posit, hashes y vinculación de vectores. Recalcula las áreas con Decimal desde los tres Liberty y verifica salidas enteras. El máximo desacuerdo contable observado al recalcular es0bajo esta serialización. Las 20 pruebas backend y 42 frontend se ejecutaron hoy; las 30integracionesEDA pertenecen al archivo anterior, no a nuevas corridas. EVIDENCIA LOCAL auditar_evidencias.py · auditoria_evidencias.json/.csv · pytest/vitest 19/10 FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 33
31 · BRECHA DE EVIDENCIA
El archivo compacto permite auditar cuentas, pero no repetir toda la simulación
Conservado
Reportes, manifiestos, stat, scripts, vectores, testbenches y logs gzip.
No conservado
Netlists mapped.v / mapped.json, conversión design.v y modelos cells_sim.v.
Cierre recomendado
Retener el ZIP completo y sus hashes en futuras corridas controladas.
Los logs documentan una ejecución; no sustituyen los archivos necesarios para repetirla.
Evidencia local | Inventario real de docs/validation/dpu-matrix-20261018/
33 / 53
Notes: Tras el episodio de presión de memoria se compactaron los temporales para liberar recursos. Se conservaron reportes, scripts, entradas de prueba, resultados y logs; no se conservaron mapped.v, mapped.json, design.v ni cells_sim.v de esas30 corridas. Por ello hoy se cruza el desglose del reporte con stat y la biblioteca, pero no se vuelve a contar desde mapped.json ni se ejecuta la netlist. La aplicación sí está diseñada para incluir netlists en el ZIP al final de un run; para una publicación se debe retener ese paquete completo. EVIDENCIA LOCAL Inventario real de docs/validation/dpu-matrix-20261018/ FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 34
32 · INCIDENTE Y CONTROL OPERATIVO
LNS16 expuso un límite de recursos del entorno de pruebas
Límite temporal
900 s por comando; código de salida y stdout/stderr al log.
Límite de memoria
Compose: 4 GB y 2 CPU. El runner local no impone límite de RAM.
LNS16 pendiente
No cerrar sus tres casos hasta evaluar recursos en ejecución acotada.
Un fallo por recursos no invalida los otros reportes; tampoco habilita a inventar el faltante.
Evidencia local | process_runner.py · Settings · compose.yaml · lns16-incomplete/
34 / 53
Notes: LNS16 contiene tablas de corrección que aumentan la carga de conversión y optimización. Los ensayos locales coincidieron con presión de RAM y swap y fueron detenidos. El runner limita tiempo y mata el grupo al excederlo, pero no impone un límite de memoria al proceso local. Compose declara4 GB,2 CPUy128 PIDs para el contenedor; esos límites no se aplicaban a los ensayos ejecutados directamente en la máquina. No se debe afirmar que aumentar timeout soluciona el problema ni que4 GB bastan paraLNS. No se asignan resultados a sus tres casos pendientes. EVIDENCIA LOCAL process_runner.py · Settings · compose.yaml · lns16-incomplete/ FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 35
33 · MEJORAS ANTES DE CONCLUSIONES FUERTES
La calidad del método depende de cerrar cuatro brechas concretas
Brecha
Por qué importa
Acción verificable
Artefactos / versiones
Repetir y revisar el resultado exacto
ZIP completo + hashes de código, imagen y script
LNS16 / recursos
Tres casos sin área publicada
Ejecutar con memoria y tiempo acotados
Oráculos no enteros
El RTL puede compartir un error con su referencia
Referencia numérica independiente si se afirma exactitud
Cohortes comparables
IDs iguales pueden ocultar cambios de biblioteca
Filtrar por hash y política de mapeo
Estas mejoras refuerzan las afirmaciones; no se presentan como implementadas hoy.
Evidencia local | Hallazgos de la auditoría de código y evidencias
35 / 53
Notes: La revisión encontró una base coherente y límites que conviene tratar como acciones, no como notas escondidas. Primero, retener artefactos completos y un digest de código, imagen y script por corrida; el manifiesto actual no guarda todo eso. Segundo, cerrar la cobertura pendiente de LNS sin volver a saturar la máquina. Tercero, separar preservación de RTLde exactitud matemática y desarrollar un oráculo independiente si se quiere hacer esa afirmación sobre otras familias. Cuarto, agrupar comparaciones por hashes y política además deID. Formal oSTAson trabajos adicionales solo si las preguntas de investigación requieren ese alcance. EVIDENCIA LOCAL Hallazgos de la auditoría de código y evidencias FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 36
34 · SUSTENTACIÓN PARA LA REUNIÓN
La conclusión debe nombrar implementación, biblioteca y nivel de prueba
“Estimación prelayout del área nominal de celdas de la DPU registrada, mapeada con la biblioteca y política documentadas.”
Lo sustentado
Sustentado: identidad de entradas, cuenta de celdas y comportamiento en los casos registrados.
Lo pendiente
Pendiente: cobertura LNS16, archivo completo y cualquier afirmación de precisión, timing o silicio.
Es defendible como estudio de área de celdas, con validación y límites expresamente acotados.
F01 · F04 · F06 · F18 | Código auditado + 30 paquetes de evidencia
36 / 53
Notes: Una formulación rigurosa es: para la DPU y wrapper concretos, con snapshots y condiciones identificados, este flujo produjo una implementación mapeada cuyo área nominal de celdas es la suma auditada de sus instancias. Se documentó preservación funcional para256 estímulos y una referencia modular independiente en los perfiles enteros. No debe decirse que se demostró área final del chip, mínimo global, equivalencia exhaustiva, frecuencia objetivo ni precisión numérica independiente de todas las familias. El valor de la presentación es permitir a un revisor aceptar o refutar cada eslabón con evidencia. EVIDENCIA LOCAL Código auditado + 30 paquetes de evidencia FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F01 — GHDL: análisis, elaboración y síntesis https://ghdl.github.io/ghdl/using/Synthesis.html F04 — Yosys: estadística de área https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html F06 — Berkeley ABC: optimización y mapeo https://people.eecs.berkeley.edu/~alanmi/abc/abc.htm F18 — EQY: equivalencia formal como verificación adicional https://yosyshq.readthedocs.io/projects/eqy/en/latest/

## Slide 37
35 · PREGUNTAS PARA FEEDBACK
La revisión necesita decisiones sobre evidencia y alcance
Alcance
¿Se acepta área de celdas con wrapper, sin PnR ni objetivos de frecuencia?
Evidencia
¿Se exige ZIP completo, hashes de código/imagen y repetición controlada antes de publicar?
Ampliación
¿Se prioriza cerrar LNS16, estudiar otros corners o desarrollar oráculos numéricos?
El visto bueno debe referirse al método y a sus condiciones, no a una precisión física no demostrada.
Evidencia local
37 / 53
Notes: Estas preguntas llevan a decisiones técnicas concretas. El grupo puede aprobar el alcance de celdas y wrappers, decidir si la caracterizaciónpredictiva es suficiente para el objetivo académico y definir el estándar de conservación de artefactos. También debe decidir si quiere comparar solo área o añadir precisión, potencia o frecuencia, lo que requeriría otros controles y experimentos. Las propuestas adicionales delExcel no se habilitan ni ejecutan por presentar esta diapositiva. EVIDENCIA LOCAL Ver auditoría y código referenciado en la presentación. FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 38
ANEXO TÉCNICO
Anexo A · El mapa de archivos conecta cada afirmación con su implementación
Responsabilidad
Archivo / símbolo
Perfil y tecnología
infrastructure/designs.py · catalog.py
Contrato de entrada
api/schemas.py · CreateExperimentRequest
Cola y estado
application/services.py · ExperimentService
Preparación VHDL
infrastructure/vhdl.py · analyze_sources
Oráculo y comparación
infrastructure/validation.py
Síntesis y reportes
infrastructure/synthesis.py · GhdlYosysSynthesis.run
Área y categorías
infrastructure/liberty.py
Ejecución externa
infrastructure/process_runner.py
Persistencia / descargas
infrastructure/sqlite_repository.py · api/routes.py
Filtros de gráficos
frontend/src/features/experiments/ComparisonPanel.tsx
Evidencia local | backend/src/area_lab/ · frontend/src/
38 / 53
Notes: Las rutas son relativas a asic-area-lab. Estos archivos conectan las decisiones de selección, ejecución, validación y representación. Se pueden abrir durante la reunión para revisar una cifra concreta. Los hashes del código guardados en auditoria_evidencias.json identifican la versión inspeccionada hoy. No son un digest de aplicación capturado cuando se ejecutaron las síntesis anteriores. EVIDENCIA LOCAL backend/src/area_lab/ · frontend/src/ FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 39
ANEXO TÉCNICO
Anexo B · Los comandos de simulación RTL quedan registrados
ghdl -a --std=08 -fsynopsys -fexplicit validation_tb.vhd
ghdl -e --std=08 -fsynopsys -fexplicit area_validation_tb
ghdl -r --std=08 -fsynopsys -fexplicit \
area_validation_tb --assert-level=error \
--ieee-asserts=disable-at-0
# Exigir VALIDATION_OK 256 y 256 salidas definidas
CÓMO INTERPRETARLO
-a: analizar.
-e: elaborar y enlazar.
-r: simular y fallar ante aserciones.
El log conserva comando, salida, exit code y duración.
F01 | validation.py · validate_rtl()
39 / 53
Notes: El testbench se analiza en work e instancia el wrapper. La opción -e elabora y enlaza el ejecutable de simulación con el backend LLVM; por eso se requieren compilador C, linker y zlib de desarrollo. La ejecución -r falla ante aserciones. --ieee-asserts=disable-at-0 suprime avisos IEEE de inicialización; no desactiva los controles de las salidas muestreadas. Python comprueba además cantidad y definición de resultados. EVIDENCIA LOCAL validation.py · validate_rtl() FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F01 — GHDL: análisis, elaboración y síntesis https://ghdl.github.io/ghdl/using/Synthesis.html

## Slide 40
ANEXO TÉCNICO
Anexo C · La memoria y los registros tienen una política explícita
Registros
Incluidos; FF reales según la netlist. INT8: 96, INT16: 192 esperados.
ROM de corrección
Se implementa como lógica combinacional, no como macro SRAM.
Control de salida
Se rechazan memorias residuales, latches y macros inesperadas.
Evidencia local | synthesis.py · memory_policy · summarize_netlist()
40 / 53
Notes: Los perfiles miden DPU combinacionales con wrappers registrados. LNS16 incluye tablas ROM de corrección que se reducen a lógica. No se utiliza una macro SRAM ni una memoria comercial. El resumen rechaza memorias sin mapear, macros y latches inesperados. Si se decide estudiar macros, se necesitarán biblioteca, modelo funcional y política de mapeo específicos. Los bits de registros declarados no siempre equivalen a FF mapeados: una optimización puede eliminar estado no observable. EVIDENCIA LOCAL synthesis.py · memory_policy · summarize_netlist() FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 41
ANEXO TÉCNICO
Anexo D · Las API permiten seguir y auditar un experimento
Endpoint
Uso / condición
GET /api/v1/catalog
Perfiles y bibliotecas habilitadas
POST /api/v1/experiments
Crea UUID; devuelve 202
GET /api/v1/experiments/{id}
Estado y reporte del caso
GET /api/v1/experiments/{id}/logs
Cola del log; hasta 100 KB
GET /api/v1/experiments/{id}/artifacts
ZIP; disponible al terminar o fallar
GET /api/v1/experiments/{id}/report.csv
Desglose por celda; exige succeeded
GET /api/health
Salud HTTP, no validez de área
Evidencia local | api/routes.py · main.py
41 / 53
Notes: La API valida UUID y busca los artefactos en la carpeta de ese experimento. El log HTTP expone como máximo los últimos 100 KB; el ZIP conserva el log completo. El CSV exige estado succeeded. El ZIP rechaza trabajos queued o running, pero admite diagnósticos de trabajos fallidos. Una cola llena devuelve 429; solicitudes fuera del contrato se rechazan antes de ejecutar comandos. El estado health=ok acredita respuesta HTTP, no una prueba del circuito. EVIDENCIA LOCAL api/routes.py · main.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 42
ANEXO TÉCNICO
Anexo E · Tabla trazable de áreas documentadas
DPU
IHP130 · µm²
Nangate45 · µm²
Nangate15 · µm²
int8_16
68,143.836600
7,578.872000
896.139264
int16_32
86,031.514800
9,550.996000
2,594.979840
fxp8_16
67,321.913400
7,819.070000
954.531840
fxp16_32
277,921.513800
31,881.962000
3,775.709184
fp8
31,708.870200
3,606.162000
983.040000
fp16
90,989.249400
10,138.590000
2,793.996288
fp32
269,112.186000
30,084.866000
8,200.962048
posit8
42,834.015000
4,983.510000
1,289.551872
posit16
118,561.816800
13,595.260000
3,649.781760
posit32
369,588.668400
41,123.068000
11,287.609344
lns16
PENDIENTE
PENDIENTE
PENDIENTE
Los decimales expresan la cuenta de biblioteca, no la incertidumbre de un chip real.
F04 · F11 | auditoria_evidencias.csv · tabla generada desde report.json
42 / 53
Notes: Las cifras se cargan de los reportes auditados. Se conservan seis decimales para identificar los valores serializados, no para afirmar esa exactitud física. Cada valor tiene reporte, stat y log. Los corners tienen condiciones nominales propias y la política de mapeo indicada. La convención de unidades de las bibliotecas se documenta en las fuentes. LNS16 permanece pendiente: no se usa cero ni una interpolación para llenar esa fila. EVIDENCIA LOCAL auditoria_evidencias.csv · tabla generada desde report.json FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F04 — Yosys: estadística de área https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html F11 — Unidades geométricas: documentación primaria y evidencia suministrada https://ihp-open-pdk-docs.readthedocs.io/en/latest/layout_rules/01_general.html https://raw.githubusercontent.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK/main/ihp-sg13g2/libs.ref/sg13g2_stdcell/lef/sg13g2_stdcell.lef

## Slide 43
ANEXO TÉCNICO
Anexo F · Release fijada no significa imagen completamente identificada
Suite fijada
OSS CAD Suite 2026-09-04 y SHA-256 del archivo descargado.
Versiones retenidas
GHDL 7.0.0-dev; Yosys 0.68+182; Icarus 14.0 devel.
Refuerzo recomendado
Digest de imagen, código y scripts por corrida; preservar los binarios o el contenedor.
F12 · F17 | Dockerfile · manifest.tool_versions · auditoria_evidencias.json
43 / 53
Notes: El Dockerfile fija OSS CAD Suite 2026-09-04 y el SHA-256 del archivo descargado. Esto ayuda a repetir las herramientas, pero no captura por sí solo el entorno completo. El manifiesto histórico aún no contiene digest final de imagen, hash integral del código y hash de cada script. Las imágenes base se referencian por etiqueta. Se deben preservar los identificadores completos de las versiones de desarrollo, sin sustituirlos por una versión estable actual. EVIDENCIA LOCAL Dockerfile · manifest.tool_versions · auditoria_evidencias.json FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F12 — OSS CAD Suite: distribución de herramientas EDA https://github.com/YosysHQ/oss-cad-suite-build F17 — Docker y Compose: empaquetado y ejecución reproducible https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/

## Slide 44
ANEXO TÉCNICO
Anexo G · La comprobación del build detecta fallos reales del toolchain
RUN apt-get install ... build-essential zlib1g-dev
USER area-lab
RUN python /app/scripts/check_toolchain.py
# Verifica: compilador + enlace nativo
# GHDL: análisis → elaboración → simulación → Verilog
CÓMO INTERPRETARLO
Un smoke test de instalación.
Detecta cc ausente y problemas de enlace.
Falla el build si el toolchain está roto.
No ejecuta la matriz de DPU.
Evidencia local | Dockerfile · scripts/check_toolchain.py
44 / 53
Notes: El runtime incluye build-essential y zlib1g-dev porque GHDL LLVM necesita cc y el enlace -lz. Trixie proporciona la versión de glibc que necesita el runtime de la suite fijada. El build ejecuta check_toolchain.py como usuario sin root y comprueba análisis, elaboración, simulación y conversión de un circuito pequeño. Puede detectar una instalación rota aunque --version funcione. No sustituye simular cada DPU ni garantiza memoria suficiente para LNS16. EVIDENCIA LOCAL Dockerfile · scripts/check_toolchain.py FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 45
ANEXO TÉCNICO
Anexo H · Cómo repetir la auditoría sin sintetizar
python3 docs/presentaciones/revision_pipeline_2026-10-19/\
auditar_evidencias.py
.venv/bin/pytest backend/tests -m "not integration" \
-q -p no:cacheprovider
cd frontend
npm test
CÓMO INTERPRETARLO
Auditoría: 30 paquetes coherentes.
Pruebas ligeras: 20 backend.
Contratos e interfaz: 42 frontend.
Sin nuevas síntesis ni prueba de navegador.
Evidencia local | auditar_evidencias.py · backend/tests · frontend/src/**/*.test.*
45 / 53
Notes: La auditoría lee únicamente artefactos guardados y recalcula hashes, asociaciones de vectores y áreas. No abre un servidor ni una cola de trabajos. Las pruebas nonintegration usan gateways simulados o funciones pequeñas; se excluyen las integraciones que invocan herramientas EDA. Las pruebas frontend verifican contratos y filtros de presentación. Hoy pasaron 20 pruebas backend y 42 frontend, además de la auditoría estática de los 30 paquetes completos. EVIDENCIA LOCAL auditar_evidencias.py · backend/tests · frontend/src/**/*.test.* FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026

## Slide 46
ANEXO TÉCNICO
Anexo I · El backend coordina y persiste; las herramientas EDA calculan
Tecnología
Función
Uso concreto en el programa
Python
Orquestación y cálculo
services.py, synthesis.py, liberty.py
Uvicorn / ASGI
Servidor HTTP del proceso
Docker CMD; un worker HTTP
FastAPI + Pydantic
Rutas y validación de solicitudes
IDs enumerados; OpenAPI
SQLite / WAL
Base embebida persistente
Estado y reportes por UUID
Docker / Compose
Entorno y límites declarados
Imagen, volumen y recursos
F19 · F20 · F21 · F13 · F16 · F17 | Dockerfile · main.py · api/schemas.py · hooks.ts · shared/api.ts
46 / 53
Notes: Python implementa los casos de uso, la ejecución de procesos y la cuenta de área. Uvicorn es el servidor ASGI que aloja FastAPI; no es un motor de síntesis. FastAPI y Pydantic validan las solicitudes y estructuran las respuestas. SQLite conserva trabajos y reportes dentro del proceso, con modo WAL y una conexión por operación. Docker empaqueta el entorno y Compose declara recursos y volumen. La validez del dato de área depende de los adaptadores EDA y del cálculo auditado, no de elegir un framework web concreto. EVIDENCIA LOCAL Dockerfile · main.py · api/schemas.py · hooks.ts · shared/api.ts FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F19 — Python: orquestación y procesos externos https://docs.python.org/3.12/library/subprocess.html F20 — Pydantic: contratos de datos de la API https://pydantic.dev/docs/validation/latest/concepts/models/ F21 — Uvicorn: servidor ASGI https://github.com/Kludex/uvicorn F13 — FastAPI: API y validación de solicitudes https://fastapi.tiangolo.com/ F16 — SQLite: persistencia embebida https://sqlite.org/serverless.html F17 — Docker y Compose: empaquetado y ejecución reproducible https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/

## Slide 47
ANEXO TÉCNICO
Anexo J · El frontend valida contratos y representa reportes reales
Tecnología
Función
Uso concreto en el programa
React
Componentes, propiedades y estado
Formulario, reporte y comparación
TypeScript
Tipos estáticos del código
No sustituye validar JSON en runtime
Zod
Validación de respuestas HTTP
schema.parse(data) antes de la UI
TanStack Query
Consultas, caché y polling
1,5 s con trabajos; 5 s sin trabajos
Vite
Desarrollo y build del frontend
No es otro servicio de producción
F14 · F15 · F22 · F23 · F24 | Dockerfile · main.py · api/schemas.py · hooks.ts · shared/api.ts
47 / 53
Notes: React construye la interfaz por componentes. TypeScript comprueba tipos durante desarrollo y construcción; no valida por sí solo JSON que llega por red. Zod comprueba los contratos de respuesta en ejecución antes de representarlos. TanStack Query gestiona consultas, estados y caché; el código refresca experimentos cada1500ms cuando hay trabajo activo, y cada5000ms en caso contrario. Vite compila archivos estáticos de producción que sirve FastAPI. Ninguna de estas piezas calcula área de puertas ni acredita corrección del circuito. EVIDENCIA LOCAL Dockerfile · main.py · api/schemas.py · hooks.ts · shared/api.ts FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F14 — React: interfaz basada en componentes https://react.dev/learn F15 — Vite: desarrollo y empaquetado del frontend https://vite.dev/guide/ F22 — TypeScript: comprobación estática del frontend https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html F23 — Zod: validación de datos en ejecución https://zod.dev/ F24 — TanStack Query: datos remotos, caché y sondeo https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/guides/important-defaults

## Slide 48
BIBLIOGRAFÍA
Anexo K · Referencias oficiales del procesamiento de hardware · 1
ID
Tema
URL oficial / primaria
F01
GHDL: análisis, elaboración y síntesis
https://ghdl.github.io/ghdl/using/Synthesis.html
F02
Yosys: síntesis genérica y mapeo tecnológico
https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.54/cmd/synth.html
F03
Yosys: lectura de Liberty y modelos de simulación
https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/0.41/cmd/read_liberty.html
F04
Yosys: estadística de área
https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html
F01 · F02 · F03 · F04 · F05 · F06 · F07 · F18
48 / 53
Notes: Las fuentes describen capacidades y límites de las herramientas, no prueban que todas esas capacidades se hayan ejecutado. Los comandos concretos y sus versiones están en cada manifiesto y log. FUENTES_VERIFICADAS.md conserva autor, fecha de consulta, enlaces y límite de cada afirmación. No se atribuyen pruebas formales a la aplicación por tener herramientas que podrían realizarlas. EVIDENCIA LOCAL Ver auditoría y código referenciado en la presentación. FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F01 — GHDL: análisis, elaboración y síntesis https://ghdl.github.io/ghdl/using/Synthesis.html F02 — Yosys: síntesis genérica y mapeo tecnológico https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.54/cmd/synth.html https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/stable/cmd/index_passes_techmap.html F03 — Yosys: lectura de Liberty y modelos de simulación https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/0.41/cmd/read_liberty.html F04 — Yosys: estadística de área https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html F05 — Yosys: comprobaciones estructurales https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/0.45/cmd/check.html F06 — Berkeley ABC: optimización y mapeo https://people.eecs.berkeley.edu/~alanmi/abc/abc.htm F07 — Icarus Verilog y vvp: simulación de la netlist https://steveicarus.github.io/iverilog/usage/getting_started.html F18 — EQY: equivalencia formal como verificación adicional https://yosyshq.readthedocs.io/projects/eqy/en/latest/

## Slide 49
BIBLIOGRAFÍA
Anexo K · Referencias oficiales del procesamiento de hardware · 2
ID
Tema
URL oficial / primaria
F05
Yosys: comprobaciones estructurales
https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/0.45/cmd/check.html
F06
Berkeley ABC: optimización y mapeo
https://people.eecs.berkeley.edu/~alanmi/abc/abc.htm
F07
Icarus Verilog y vvp: simulación de la netlist
https://steveicarus.github.io/iverilog/usage/getting_started.html
F18
EQY: equivalencia formal como verificación adicional
https://yosyshq.readthedocs.io/projects/eqy/en/latest/
F01 · F02 · F03 · F04 · F05 · F06 · F07 · F18
49 / 53
Notes: Las fuentes describen capacidades y límites de las herramientas, no prueban que todas esas capacidades se hayan ejecutado. Los comandos concretos y sus versiones están en cada manifiesto y log. FUENTES_VERIFICADAS.md conserva autor, fecha de consulta, enlaces y límite de cada afirmación. No se atribuyen pruebas formales a la aplicación por tener herramientas que podrían realizarlas. EVIDENCIA LOCAL Ver auditoría y código referenciado en la presentación. FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F01 — GHDL: análisis, elaboración y síntesis https://ghdl.github.io/ghdl/using/Synthesis.html F02 — Yosys: síntesis genérica y mapeo tecnológico https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.54/cmd/synth.html https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/stable/cmd/index_passes_techmap.html F03 — Yosys: lectura de Liberty y modelos de simulación https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/0.41/cmd/read_liberty.html F04 — Yosys: estadística de área https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/v0.50/cmd/stat.html F05 — Yosys: comprobaciones estructurales https://yosyshq.readthedocs.io/projects/yosys/en/0.45/cmd/check.html F06 — Berkeley ABC: optimización y mapeo https://people.eecs.berkeley.edu/~alanmi/abc/abc.htm F07 — Icarus Verilog y vvp: simulación de la netlist https://steveicarus.github.io/iverilog/usage/getting_started.html F18 — EQY: equivalencia formal como verificación adicional https://yosyshq.readthedocs.io/projects/eqy/en/latest/

## Slide 50
BIBLIOGRAFÍA
Anexo L · Referencias de tecnología y plataforma · 1
ID
Tema
URL oficial / primaria
F08
IHP SG13G2: proceso real de 130 nm y estado del PDK abierto
https://github.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK
F09
Nangate45 / FreePDK45: tecnología genérica predictiva
https://eda.ncsu.edu/freepdk/freepdk45/
F10
Nangate15 / FreePDK15: kit predictivo FinFET de investigación
https://eda.ncsu.edu/freepdk15/
F11
Unidades geométricas: documentación primaria y evidencia suministrada
https://ihp-open-pdk-docs.readthedocs.io/en/latest/layout_rules/01_general.html
F12
OSS CAD Suite: distribución de herramientas EDA
https://github.com/YosysHQ/oss-cad-suite-build
F08 · F09 · F10 · F11 · F12 · F13 · F14 · F15 · F16 · F17
50 / 53
Notes: Las fuentes primarias distinguen proceso fabricado y kit predictivo. Las referencias de plataforma describen API, interfaz, empaquetado y persistencia; no calculan el área. El README suministrado de Nangate15 cita el artículo de Martins y el databook de Nangate45 etiqueta áreas en um2. El documento de fuentes explica el respaldo de unidades y los límites de correspondencia entre versiones. EVIDENCIA LOCAL Ver auditoría y código referenciado en la presentación. FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F08 — IHP SG13G2: proceso real de 130 nm y estado del PDK abierto https://github.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK https://ihp-open-pdk-docs.readthedocs.io/en/main/process_specs/process_specs.html F09 — Nangate45 / FreePDK45: tecnología genérica predictiva https://eda.ncsu.edu/freepdk/freepdk45/ F10 — Nangate15 / FreePDK15: kit predictivo FinFET de investigación https://eda.ncsu.edu/freepdk15/ https://arxiv.org/abs/2009.04600 https://doi.org/10.1145/2717764.2717783 https://www.researchgate.net/publication/274254091_Open_Cell_Library_in_15nm_FreePDK_Technology F11 — Unidades geométricas: documentación primaria y evidencia suministrada https://ihp-open-pdk-docs.readthedocs.io/en/latest/layout_rules/01_general.html https://raw.githubusercontent.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK/main/ihp-sg13g2/libs.ref/sg13g2_stdcell/lef/sg13g2_stdcell.lef F12 — OSS CAD Suite: distribución de herramientas EDA https://github.com/YosysHQ/oss-cad-suite-build F13 — FastAPI: API y validación de solicitudes https://fastapi.tiangolo.com/ F14 — React: interfaz basada en componentes https://react.dev/learn F15 — Vite: desarrollo y empaquetado del frontend https://vite.dev/guide/ F16 — SQLite: persistencia embebida https://sqlite.org/serverless.html F17 — Docker y Compose: empaquetado y ejecución reproducible https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/

## Slide 51
BIBLIOGRAFÍA
Anexo L · Referencias de tecnología y plataforma · 2
ID
Tema
URL oficial / primaria
F13
FastAPI: API y validación de solicitudes
https://fastapi.tiangolo.com/
F14
React: interfaz basada en componentes
https://react.dev/learn
F15
Vite: desarrollo y empaquetado del frontend
https://vite.dev/guide/
F16
SQLite: persistencia embebida
https://sqlite.org/serverless.html
F17
Docker y Compose: empaquetado y ejecución reproducible
https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/
F08 · F09 · F10 · F11 · F12 · F13 · F14 · F15 · F16 · F17
51 / 53
Notes: Las fuentes primarias distinguen proceso fabricado y kit predictivo. Las referencias de plataforma describen API, interfaz, empaquetado y persistencia; no calculan el área. El README suministrado de Nangate15 cita el artículo de Martins y el databook de Nangate45 etiqueta áreas en um2. El documento de fuentes explica el respaldo de unidades y los límites de correspondencia entre versiones. EVIDENCIA LOCAL Ver auditoría y código referenciado en la presentación. FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F08 — IHP SG13G2: proceso real de 130 nm y estado del PDK abierto https://github.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK https://ihp-open-pdk-docs.readthedocs.io/en/main/process_specs/process_specs.html F09 — Nangate45 / FreePDK45: tecnología genérica predictiva https://eda.ncsu.edu/freepdk/freepdk45/ F10 — Nangate15 / FreePDK15: kit predictivo FinFET de investigación https://eda.ncsu.edu/freepdk15/ https://arxiv.org/abs/2009.04600 https://doi.org/10.1145/2717764.2717783 https://www.researchgate.net/publication/274254091_Open_Cell_Library_in_15nm_FreePDK_Technology F11 — Unidades geométricas: documentación primaria y evidencia suministrada https://ihp-open-pdk-docs.readthedocs.io/en/latest/layout_rules/01_general.html https://raw.githubusercontent.com/IHP-GmbH/IHP-Open-PDK/main/ihp-sg13g2/libs.ref/sg13g2_stdcell/lef/sg13g2_stdcell.lef F12 — OSS CAD Suite: distribución de herramientas EDA https://github.com/YosysHQ/oss-cad-suite-build F13 — FastAPI: API y validación de solicitudes https://fastapi.tiangolo.com/ F14 — React: interfaz basada en componentes https://react.dev/learn F15 — Vite: desarrollo y empaquetado del frontend https://vite.dev/guide/ F16 — SQLite: persistencia embebida https://sqlite.org/serverless.html F17 — Docker y Compose: empaquetado y ejecución reproducible https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/

## Slide 52
BIBLIOGRAFÍA
Anexo M · Fuentes de lenguajes, servidor y validadores · 1
ID
Tema
URL oficial / primaria
F19
Python: orquestación y procesos externos
https://docs.python.org/3.12/library/subprocess.html
F20
Pydantic: contratos de datos de la API
https://pydantic.dev/docs/validation/latest/concepts/models/
F21
Uvicorn: servidor ASGI
https://github.com/Kludex/uvicorn
F19 · F20 · F21 · F22 · F23 · F24
52 / 53
Notes: Estas referencias oficiales respaldan las funciones de las tecnologías auxiliares. Se distingue validación de tipos y contratos de la validación funcional del hardware. Los archivos de dependencias del proyecto identifican las versiones instaladas; esta bibliografía describe las capacidades de cada proyecto, no demuestra una ejecución de síntesis. EVIDENCIA LOCAL Ver auditoría y código referenciado en la presentación. FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F19 — Python: orquestación y procesos externos https://docs.python.org/3.12/library/subprocess.html F20 — Pydantic: contratos de datos de la API https://pydantic.dev/docs/validation/latest/concepts/models/ F21 — Uvicorn: servidor ASGI https://github.com/Kludex/uvicorn F22 — TypeScript: comprobación estática del frontend https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html F23 — Zod: validación de datos en ejecución https://zod.dev/ F24 — TanStack Query: datos remotos, caché y sondeo https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/guides/important-defaults

## Slide 53
BIBLIOGRAFÍA
Anexo M · Fuentes de lenguajes, servidor y validadores · 2
ID
Tema
URL oficial / primaria
F22
TypeScript: comprobación estática del frontend
https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html
F23
Zod: validación de datos en ejecución
https://zod.dev/
F24
TanStack Query: datos remotos, caché y sondeo
https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview
F19 · F20 · F21 · F22 · F23 · F24
53 / 53
Notes: Estas referencias oficiales respaldan las funciones de las tecnologías auxiliares. Se distingue validación de tipos y contratos de la validación funcional del hardware. Los archivos de dependencias del proyecto identifican las versiones instaladas; esta bibliografía describe las capacidades de cada proyecto, no demuestra una ejecución de síntesis. EVIDENCIA LOCAL Ver auditoría y código referenciado en la presentación. FUENTES PRIMARIAS · consulta 19/10/2026 F19 — Python: orquestación y procesos externos https://docs.python.org/3.12/library/subprocess.html F20 — Pydantic: contratos de datos de la API https://pydantic.dev/docs/validation/latest/concepts/models/ F21 — Uvicorn: servidor ASGI https://github.com/Kludex/uvicorn F22 — TypeScript: comprobación estática del frontend https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html F23 — Zod: validación de datos en ejecución https://zod.dev/ F24 — TanStack Query: datos remotos, caché y sondeo https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/guides/important-defaults